Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 50 min
Observacions: Nombres sense unitat resten 1 punt

Exercici 1:	1p

Indica els 2 errors de l'esquema.

R1
R2
R3
R4
E = 18 V
VR1= 9 V
VR2= 7 V

I
+
-
VR3/4= 4 V

Exercici 2:	2 p
Un conductor de coure té una llargària de 100 m i una secció de 2,5 mm² . Quina és la seva resistència.
Quina hauria de ser la secció d'un fil d'alumini de la mateixa llargària, per tenir la mateixa resistència?

Resistivitat coure:	1,71 cdot 10^{ -8 }Ωm
Resistivitat alumini:	2,82 cdot 10^{ -8 }Ωm

Exercici 3:	1 p

Si la temperatura d'un metall puja, com varia la seva resistència?

Exercici 4:	1 p
En rebre una descàrrega elèctrica, el corrent pot circular pel cos humà per diversos camins.
Quin és el camí més pèrillòs? Raona la teva resposta.

Exercici 5:	1 p
Explica els avantatges que té posar una toma de terra en una instalació, respecte a no posar-la. Raona la teva resposta.

Exercici 6:	1 p
Suposant que volem evitar un corrent pel cos major a 15 mA i que la resistència del cos sigui de 1 kΩ, quina és la tensió màxima amb la que podem treballar?

Exercici 7:	1 p
Indica les passes a seguir en cas de trobar-te a un persona que estigui paralitzada, rebent una descàrrega elèctrica.

Exercici 8:	1 p
Indica si la persona rep o no rep descarrega?
Raona les teves respostes.

R
E = 1000 V

I

a)	b)

R
E = 1000 V

I

c)	d)

R
E = 1000 V

I

R
E = 1000 V

I

Exercici 9:	3 p
Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6Ω

R1
R5
R2
R3
E = 18 V

I

R6

R4

Exercici 10:	3 p
Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 5 = 5Ω

R1
R4
R2
R3
E = 18 V

R5

E = 9 V

Puntuació màxima 12 p.