Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	2 p

Generador de corrent altern

Consumidor

S'ha mesurat un rendiment del 98% en el transport de l'energia. Quina potència arriba al consumidor? Quina potència es perd en la resistencia de la línia?

P rsub consumidor = η cdot P rsub generador = 0,98 cdot 120 MW = 117,6 MW

P rsub {R - linia} = P rsub generador - P rsub consumidor = 120 MW - 117,6 MW = 2,4 MW

Quin és el corrent i quina la resistència de la línia?

I rsub L = {120 MW} over {220 kV} = 0,545 kA
P rsub {R-linia} = I² rsub L cdot R rsub L → R rsub L = P rsub {R-linia} over {I² rsub linia } = {2,4 MW} over {(0,545 kA)²} = 8,08 Ω

Exercici 2:	1 p

Un conductor es mou tallant un camp magnètic.
1. Indica la direcció del corrent en l'espira (direcció del corrent convencional).
2. Indica la polaridad en els punts.

  Moviment del conductor

Moviment del conductor

I
-
+

Exercici 3:	1p

Indica en quina direcció actua la força causada pel corrent?

F

Exercici 4:	2 p

1. Indica l'ecuació per a l'ona de tensió e( t ) del circuit.
  e( t ) = R cdot i( t ) = 5Ω cdot 2A cdot sin ( 20 cdot %pi rad over s cdot t) = 10 V cdot sin ( 20 cdot %pi rad over s cdot t)
2. Indica, velocitat angular, frecuencia, periode i valors pic de les ones de tensió i corent.
  %omega = 20 cdot %pi rad over s , f = %omega over {2 cdot %pi} = {20 cdot %pi rad over s} over { 2 cdot %pi } = 10 Hz , T = 1 over f = 1 over 10 Hz = 0,1 s ,
  hat I = 2 A , hat E = 10 V
3. Quants cicles ha fet l'ona en 0,55s?
  angle en radians = %omega cdot t = 20 cdot %pi cdot 0,55 s = 11 cdot %pi rad

{11 cdot%pi rad} over {2 cdot %pi} = 5,5 →en 0,55 s l'ona ha fet 5,5 cicles

Calcula tensió i corrent per t = 0,55 s.

e( t ) = 10 V cdot sin ( 11 cdot %pi) = 0V

i( t ) = 2 A cdot sin ( 11 cdot %pi) = 0A

Dibuixa els vectors de tensió i corrent al diagrama per t = 0,55 s .

Puntuació màxima 6 p