Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	2 p

Generador de corrent altern

Consumidor

S'ha mesurat un rendiment del 98% en el transport de l'energia. Quina potència arriba al consumidor? Quina potència es perd en la resistencia de la línia?

P rsub consumidor = η cdot P rsub generador = 0,98 cdot 120 MW = 117,6 MW

P rsub {R - linia} = P rsub generador - P rsub consumidor = 120 MW - 117,6 MW = 2,4 MW

Quin és el corrent i quina la resistència de la línia?

I rsub L = {120 MW} over {220 kV} = 0,545 kA
P rsub {R-linia} = I² rsub L cdot R rsub L → R rsub L = P rsub {R-linia} over {I² rsub linia } = {2,4 MW} over {(0,545 kA)²} = 8,08 Ω

Exercici 2:	1 p

Un conductor es mou tallant un camp magnètic.
1. Indica la direcció del corrent en l'espira (direcció del corrent convencional).
2. Indica la polaridad en els punts.

Moviment del conductor

I
-
+

Exercici 3:	1p

Indica en quina direcció actua la força causada pel corrent?

F

Exercici 4:	2 p

1. Indica l'ecuació per a l'ona de tensió e( t ) del circuit.
  e( t ) = R cdot i( t ) = 5Ω cdot 2A cdot sin ( 20 cdot %pi rad over s cdot t) = 10 V cdot sin ( 20 cdot %pi rad over s cdot t)
2. Indica, velocitat angular, frecuencia, periode i valors pic de les ones de tensió i corent.
  %omega = 20 cdot %pi rad over s , f = %omega over {2 cdot %pi} = {20 cdot %pi rad over s} over { 2 cdot %pi } = 10 Hz , T = 1 over f = 1 over 10 Hz = 0,1 s ,
  hat I = 2 A , hat E = 10 V
3. Quants cicles ha fet l'ona en 0,55s?
  angle en radians = %omega cdot t = 20 cdot %pi cdot 0,55 s = 11 cdot %pi rad

{11 cdot%pi rad} over {2 cdot %pi} = 5,5 →en 0,55 s l'ona ha fet 5,5 cicles

Calcula tensió i corrent per t = 0,55 s.

e( t ) = 10 V cdot sin ( 11 cdot %pi) = 0V

i( t ) = 2 A cdot sin ( 11 cdot %pi) = 0A

Dibuixa els vectors de tensió i corrent al diagrama per t = 0,55 s .

Puntuació màxima 6 p