Nombre del alumno/a: Cristhian Wozniak

Cualificación:

Tiempo: 90 min
Observaciones: Cada número sin unidad resta 1 punto

Recuperación 3ª evaluación 2º examen

Ejercicio 1	4 p

E = 220 V
50 Hz

L = 120 mH
R = 15 Ω

I
IRL

Completa la tabla.

	R	L	Total
E				V
I				A
Z				Ω

1. Dibuja el diagrama fasorial de corrientes y tensiones (escalas: 20 V = 1 cm y 1 A = 1 cm).
2. Completa la tabla de potencias y calcula el ángulo φ de desfase entre I y E.
	R	XL	Z
P en W
Q en VAR
S en VA

Calcula la capacidad del condensador que habría que conectar en paralelo para eliminar el desfase entre I y E.