Nombre del alumno/a: Salvador Cabalín

Cualificación:

Tiempo: 90 min
Observaciones: Cada número sin unidad resta 1 punto

Recuperación 2ª evaluación 1º examen

Ejercicio 1	3 p
Un transformador dispone de un bobinado primario de 100 espiras y de un bobinado secundario de 200 espiras.
La corriente que se está obteniendo en el secundario del transformador es de 10 A, la tensión de 50 V. Calcula tensión y corriente en el primario.

Ejercicio 2	3 p
En un inductor con L = 1 H , la variación de la intensidad es de di over dt = -{2 {A over s}} .
Indica la tensión inducida, la polaridad en el inductor y la dirección en la que se mueve el selector del potenciómetro en el esquema.

L

I

Recuperación 3ª evaluación 2º examen

Ejercicio 1	4 p

E = 220 V
50 Hz

L = 120 mH
R = 15 Ω

I
IRL

Completa la tabla.

	R	L	Total
E				V
I				A
Z				Ω

1. Dibuja el diagrama fasorial de corrientes y tensiones (escalas: 20 V = 1 cm y 1 A = 1 cm).
2. Completa la tabla de potencias y calcula el ángulo φ de desfase entre I y E.
	R	XL	Z
P en W
Q en VAR
S en VA

Calcula la capacidad del condensador que habría que conectar en paralelo para eliminar el desfase entre I y E.