Trabajo autónomo 14
Ejercicio 1
Descripción del circuito:
Conexión en serie de una resistencia de 40 Ω y un inductor de 79,6 mH, con una fuente de alimentación de 10 V a 50 Hz.

Completa la tabla
	R	L	Total
E			(10 +j0) V / 10 V ∠0º	V
I				A
Z	(40 +j0) Ω / 40 Ω ∠0º			Ω

1. Dibuja un esquema del circuito.
2. Dibuja el diagrama fasorial de corriente y tensiones (escalas: 1 V = 1 cm y 0,05 A = 1 cm).
3. Dibuja el diagrama de impedancias (escala 10 Ω = 1 cm).
4. Completa la tabla de potencias.
	R	XL	XC	Z
P en W
Q en VAR
S en VA

Dibuja el triángulo de potencias (escala 1 W = 1 VAR = 1 VA = 5 cm).

Ejercicio 2
Conexión en serie de una resistencia de 20 Ω y un condensador de 159 μF, con una fuente de alimentación de 230 V a 50 Hz.
1. Dibuja un esquema del circuito.
2. Completa la tabla.
	R	L	C	Total
E					V
I					A
Z					Ω

1. Dibuja el diagrama fasorial de corriente y tensiones (escalas: 1 V = 20 cm y 1 A = 2 cm).
2. Dibuja el diagrama de impedancias (escala 4 Ω = 1 cm).
3. Completa la tabla de potencias.
	R	XL	XC	Z
P en W
Q en VAR
S en VA

1. Dibuja el triángulo de potencias (escala 200 W = 200 VAR = 200 VA = 1 cm).

Ejercicio 3

E = 220 V
50 Hz

L = 95 mH
R = 10 Ω

C = 50μF

I
IC
IRL

Completa la tabla.
	R	L	C	Total
E					V
I					A
Z					Ω

1. Dibuja el diagrama fasorial de corrientes y tensiones (escalas: 1 V = 20 cm y 1 A = 1 cm).
2. Dibuja el diagrama de impedancias (escala 6 Ω = 1 cm).
3. Completa la tabla de potencias.
	R	XL	XC	Z
P en W
Q en VAR
S en VA

1. Dibuja el triángulo de potencias (escala 200 W = 200 VAR = 200 VA = 1 cm).
2. ¿Cuál sería la capacidad del condensador en paralelo, si se quiere eliminar el desfase entre tensión de alimentación y corriente I?