Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	2 p

D’un inductor es coneixen les següents dades:

Flux magnètic	15 mWb
Secció del nucli	10 cm^2
Intensitat	1 A

Llargària	100 mm
Diàmetre	30 mm
Nucli	aire

Calcula la densidat de flux, la intensitat de camp, la força magnetomotriu, el nombre d'espires i la reluctància.

Exercici 2:	2 p

L
R

+
-

L'ajustament del potenciómetre es mou cap a la esquerra.

1. Indica en l'esquema la direcció convencional del corrent.
2. El corrent a tarves de l'inductor augmenta o disminueix variant l' ajustament del potenciómetre com es mostra a l'esquema?
3. ¿El flux magnètic de l'inductor augmenta o disminueix?
4. ¿El inductor cóom se comporta, com càrrega o com generador?
5. Indica la polaritat de la tensió inducida en el inductor.

Exercici 3:	2 p

+
-

L = 5 H
R = 1 Ω

E = 12 V

S

En el moment t = 0 s, es tanca el contacte S.
El gráfic que representa el corrent en funció del tiemps és el seguent.

Temps t en s

1. Per a t = 8 s, indica la tensión induïda en el inductor i la tensió en la resistencia.
2. Fes un gràfic a mà alçada de les tensions en el inductor i la resistència, en funció del temps.
Puntuació màxima 6 p