Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	2 p

D’un inductor es coneixen les següents dades:

Flux magnètic	15 mWb
Secció del nucli	10 cm^2
Intensitat	1 A

Llargària	100 mm
Diàmetre	30 mm
Nucli	aire

Calcula la densidat de flux, la intensitat de camp, la força magnetomotriu, el nombre d'espires i la reluctància.

La secció del nucli és A = 10 cm² = 0,001 m²

B rsub 1 = Φ over A = {0,015 Wb} over {0,001 m^2} = 15 T	densidat de flux

B = μ rsub 0 cdot H → H = B over μ rsub 0 = {15 T} over { 4 cdot %pi cdot 10^{-7 } Tm over Av} = 1,194 cdot 10^7 Av over m	intensitat de camp

H = mmf over l → mmf = H cdot l = 1,194 cdot 10^7 Av over m cdot 0,1 m = 1,194 cdot 10^6 Av	força magnetomotriu

mmf = N cdot I → N = mmf over I = {1,194 cdot 10^6 Av} over { 1 A } = 1,194 cdot 10^6 v	nombre d'espires

Re = mmf over Φ = {1,194 cdot 10^6 Av} over {15 mW} = 7,96 cdot 10^7 Av over Wb	reluctància

Exercici 2:	1 p

L
R

+
-

L'ajustament del potenciómetre es mou cap a la esquerra.

I
+
-

1. Indica en l'esquema la direcció convencional del corrent.
2. El corrent a tarves de l'inductor augmenta o disminueix variant l' ajustament del potenciómetre com es mostra a l'esquema?
  El corrent augmenta.
3. ¿El flux magnètic de l'inductor augmenta o disminueix?
  El flux augmenta.
4. ¿El inductor cóom se comporta, com càrrega o com generador?
  El inductor es comporta com una càrrega.
5. Indica la polaritat de la tensió inducida en el inductor.

Exercici 3:	2 p

+
-

L = 5 H
R = 1 Ω

E = 12 V

S

En el moment t = 0 s, es tanca el contacte S.
El gráfic que representa el corrent en funció del tiemps és el seguent.

Per a t = 8 s, indica la tensión induïda en el inductor i la tensió en la resistencia.
i ( t = 8s ) = 9 A → e rsub R ( t = 8s ) = R cdot i( t = 8s ) = 1 Ω cdot 9 A = 9 V

Fes un gràfic a mà alçada de les tensions en el inductor i la resistència, en funció del temps.

Puntuació màxima 6 p