Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Els exercicis 1 i 2 són per recuperar el examen del 06/11/24

Exercici 1:	3p

R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6Ω

Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.

R5
R2
R3
E = 18 V

I

R6

R4

R1

	R rsub 1	R rsub 2	R rsub 3	R rsub 4	R rsub 5	R rsub 6	Total
E	3,35 V	3,35 V	18 V	14,65 V	6,66 V	7,98 V	18 V
I	3,35 A	1,68 A	6 A	3,7 A	1,33 A	1,33 A	11 A
R	1 Ω	2 Ω	3 Ω	4 Ω	5 Ω	6 Ω	1,64 Ω
P	11,2 W	5,6 W	108 W	54,2 W	8,86 W	10,6 W	198 W

R rsub 12 = 0,67 Ω	R rsub 456 = 2,93Ω
Exercici 2:	3 p
Indica la matriu per a calcular els corrents I rsub a , I rsub {b} , I rsub {c} , I rsub {d} , I rsub {e} , I rsub {f} .
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6 Ω

Puntuació màxima 6 p.

Els exercicis 3 a 6 són per recuperar el examen del 28/11/24.

Exercici 3:
El gráfic mostra la tensió d’un condensador en funció del temps.

1. Indica la pendent en t = 0,5 s i calcula el corrent corresponent. C = 300 mF	2 p
2. El condensador s’està carregant o descarregant? Raona la teva resposta.	1 p

dE over dt = {1 V - 0,7 V} over { 0,84 s - 0,5 s} = 0,88 V over s

i (t = 0,5 s ) = C cdot {dE over dt} = 0,3 F cdot 0,88 V over s = 0,265 A

El condensador s’eatà carregant, perquè la seva tensió puja.

t en dècimes de segon
E en V

t en dècimes de segon
E en V

0,5 s
0,84 s
0,7 V

Exercici 4:	1 p

Quins tipus de materials magnètics coneixes i en què es diferencien las característiques magnétiques d’aquests materials?

Ferromangètics	Els materials ferromagnètics són atrets amb força per un imant. La	seva permeabilitat és alta, molt major a 1.

Paramagnètics	Els materials paramagnètics són atrets lleugerament per un imant.	La seva permeabilitat és poc major que 1.

Diamagnètics	Els materials diamagnètics són repel·lits per un imant.

Exercici 5:	1 p

Indica la pòlaritat de la tensió en els contactes c1 i c2 de la bobina.

+
-

Exercici 6:	1 p

Calcula la permeabilitat relativa per a una bobina amb un nucli que dona un flux magnètic de 16 mWb, si té 450 espires, amb una superfície del nucli de 40 cm², una longitud de núcli de 30 cm i circulant un corrent de 10 A.

mmf = I cdot v = 10 A cdot 450 v = 4500 Av

H = mmf over l = {4500 Av} over {0,3 m} = 15000 Av over m

B = Φ over S = {0,016 Wb} over {0,004 m²} = 4 T

B = μ cdot H → μ = B over H = {4 T} over {15000 Av over m} = 2,7 cdot 10^{-4} {T cdot m} over Av

μ rsub r = μ over μ rsub 0 = {2,7 cdot 10^{-4} {T cdot m} over Av} over { 4 cdot %pi cdot 10^{-7}} = 0,215 {T cdot m} over Av

Puntuació màxima 5 p.