Práctica motor 4 - Arranque estrella triángulo

Material

Descripción	unidades
Interruptor magnetotérmico 3 polos	1
Interruptor magnetotérmico 1 polo	1
Contactor Schneider Electric LC1DO9 o TR1D1210	4
Relé temporizado a la conexión	1
Bloque contactos auxiliares F4-22 o TRG-DN22 / (2 NO y 2 NC)	1
Borna 6 mm blanca	16
Borna 6 mm azul	5
Borna 6 mm tierra	1

Pulsador NA	1
Pulsador NC	1
Luz piloto verde	1
Luz piloto roja	1
Cable gris 1 mm2 (control)
Cable negro 1,5 mm2 (fuerza)
Cable azul 1,5 mm2 (fuerza)

Fotografía panel componentes sin cablear
Práctica motor 4 - Arranque estrella triángulo
Práctica motor 4 - Arranque estrella triángulo

1
2
3
4
5
X1

X1
6
7
8

X1
9
10
11

X2
1

X2
2

X2
3

X2
4

X2
5

X2
6

X2
8

X2
7