Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 50 min
Observacions: Nombres sense unitat resten 1 punt

Exercici 1:	3p
Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6Ω

R1
R5
R2
R3
E = 18 V

I

R6

R4

Exercici 2:	3 p
Indica la matriu per a calcular els corrents I rsub 1 , I rsub {2} , I rsub {3} , I rsub {4} , I rsub {5} .
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 5 = 5Ω

R1
R4
R2
R3
E = 18 V

R5

E = 9 V

E = 3 V

Exercici 3:	1 p
Quins factors determinen la capacitat d’un condensador?

Exercici 4:	1 p
Quins factors determinen la inductància d’una bobina?

Exercici 5:	4 p

En el potenciómetre del circuit, el contacte mòbil es mou des de l’extrem esquerre, a l’extrem dret, produint una variació constant de la tensió de 1 V over s .
La capacitat del condensador és de 1 mF.

1. Quina és la tensió del condensador abans d’inicar-se el moviment del contacte mòbil?
2. Quin és el corrent a través del condensador.
3. Indica la direcció del corrent en l’esquema.
4. El condensador està carregant o descarregant-se? Raona la teva resposta.

V

A

Moviment cap a la dreta

+
+
-
-

Puntuació màxima 12 p.