Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 50 min
Observacions: Nombres sense unitat resten 1 punt

Exercici 1:	3p
Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6Ω

R1
R5
R2
R3
E = 18 V

I

R6

R4

R rsub 25 = 7Ω , R rsub 36 = 9Ω

R rsub Total =R rsub 1 + 1 over {{1 over R sub 25 } + {1 over R sub 4 } + {1 over R sub 36 } } = 1Ω + 1 over {{1 over {7Ω} } + {1 over {4Ω} } + {1 over {9Ω} } } = 1Ω + 1,98Ω = 2,98Ω

	R rsub 1	R rsub 2	R rsub 3	R rsub 4	R rsub 5	R rsub 6	Total
E	6 V	3,42 V	4 V	12 V	8,55 V	8 V	18 V
I	6 A	1,71 A	1,33 A	3 A	1,71 A	1,33 A	6 A
R	1 Ω	2 Ω	3 Ω	4 Ω	5 Ω	6 Ω	2,98 Ω
P	36 W	5,9 W	5,3 W	36 W	14,6 W	10,6 W	108 W

Exercici 2:	3 p
Indica la matriu per a calcular els corrents I rsub 1 , I rsub {2} , I rsub {3} , I rsub {4} , I rsub {5} .
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 5 = 5Ω

R1
R4
R2
R3
E = 18 V

R5

E = 9 V

E = 3 V

Exercici 3:	1 p
Quins factors determinen la capacitat d’un condensador?

Exercici 4:	1 p
Quins factors determinen la inductància d’una bobina?

Exercici 5:	4 p

En el potenciómetre del circuit, el contacte mòbil es mou des de l’extrem esquerre, a l’extrem dret, produint una variació constant de la tensió de 1 V over s .
La capacitat del condensador és de 1 mF.

1. Quina és la tensió del condensador abans d’inicar-se el moviment del contacte mòbil?
2. Quin és el corrent a través del condensador.
3. Indica la direcció del corrent en l’esquema.
4. El condensador està carregant o descarregant-se? Raona la teva resposta.

V

A

Moviment cap a la dreta

+
+
-
-

Puntuació màxima 12 p.