Trabajo autónomo 14
Ejercicio 1
En un circuito en serie de una resistencia de 40 Ω y un inductor de 79,6 mH, con una fuente de alimentación de 10 V a 50 Hz, calcula la impedancia en formato rectangular y polar.

Completa la tabla
	R	L	Total
E	8,4 V ∠-32º	5,25 V ∠58º	(10 +j0) V / 10 V ∠0º	V
I	(0,18-j0,11) A / 0,21 A ∠-32º	(0,18-j0,11) A / 0,21 A ∠-32º	(0,18-j0,11) A / 0,21 A ∠-32º	A
Z	(40 +j0) Ω / 40 Ω ∠0º	(0 +j25) Ω / 25 Ω ∠90º	(40 +j25) Ω / 47,17Ω ∠32º	Ω

X rsub L = 2 cdot %pi cdot f cdot L = 2 cdot %pi cdot 50 cdot 0,0796 H = 25 Ω
Dibuja un esquema del circuito.

E = 10 V
50 Hz

L = 79,6 H
R = 40 Ω

E = 10 V ∠0º

Dibuja el diagrama fasorial de corriente y tensiones (escalas: 1 V = 1 cm y 0,05 A = 1 cm).

Dibuja el diagrama de impedancias (escala 10 Ω = 1 cm).

Ejercicio 2
En un circuito en serie de una resistencia de 20 Ω y un inductor de 159 μF, con una fuente de alimentación de 230 V a 50 Hz.

Completa la tabla
	R	L	Total
E			(220 +j0) V / 220 V ∠0º	V
I				A
Z	(20 +j0) Ω / 20 Ω ∠0º			Ω

X rsub C = 1 over {2 cdot %pi cdot f cdot C} = 1 over {2 cdot %pi cdot 50 cdot 0,000159 H} = 20 Ω
1. Dibuja un esquema del circuito.
2. Dibuja el diagrama fasorial de corriente y tensiones (escalas: 1 V = 1 cm y 0,05 A = 1 cm).
3. Dibuja el diagrama de impedancias (escala 10 Ω = 1 cm).