Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Ejercicio 1:	2 p

Generador de corriente alterna

Consumidor

Se ha medido un rendimiento del 98% en el transporte de la energia. Qué potencia llega al consumidor? Qué potencia se pierde en la resistencia de la línea?

Cuál es la corriente y cuál la resistencia de la línea?

Ejercicio 2:	1 p

Un conductor se mueve cortando un campo magnético.
1. Indica la direcció de la corriente en la espira (dirección de la corriente convencional).
2. Indica la polaridad en los puntos.

  Movimiento del conductor

Ejercicio 3:	1p

Indica en qué dirección actúa la fuerza causada por la corriente?

Ejercicio 4:	2 p

1. Indica la ecuación para la onda de tensió e( t ) del circuito.
2. Indica, velocidad angular, frecuencia, periodo y valores pico de las ondas de tensión y corriente.
3. Quantos ciclos ha hecho la onda en 0,55s?
4. Calcula tensión y corriente para t = 0,55 s.

Dibuja los vectores de tensión y corriente en el diagrama para t = 0,55 s .

Puntuació màxima 6 p