Práctica motor 3 - Motor trifásico con arranque temporizado

Material

Descripción	unidades
Interruptor magnetotérmico 3 polos	1
Interruptor magnetotérmico 1 polo	1
Contactor Schneider Electric LC1DO9 o TR1D1210	1
Relé temporizado a la conexión	1
Bloque contactos auxiliares F4-22 o TRG-DN22 / (2 NO y 2 NC)	1
Borna 6 mm blanca	16
Borna 6 mm azul	5
Borna 6 mm tierra	1
Botonera 2 elementos	2
Pulsador NA	1
Pulsador NC	1
Luz piloto verde	1
Luz piloto roja	1
Cable gris 1 mm2 (control)
Cable negro 1,5 mm2 (fuerza)
Cable azul 1,5 mm2 (fuerza)

La función del relé temporizado se puede realizar con una placa Arduino y un trafo 220V a 5V.

Material Arduino

Descripción	unidades
Placa Arduino UNO	1
Módulo relé 5 V

Fotografía panel componentes sin cablear

1
2
3
4
5
X1
X1
6
7
8

X2

1
X2

2
X2

1
X2

1
X2

3
X2

4
X2

5
X2

6
X2

1
X2

7
X2

8

D2
D3

+5V
R = 10 kΩ
S1
S2

GND

D4
D5

C1
C2
D6

C3
C3
C2
C1 desconexión motor
C2 conexión con retardo al encendido
C3 p iloto aviso retardo
C1

R = 10 kΩ

Q11

Q11