Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Els exercicis 1 i 2 són per recuperar el examen del 06/11/24

Exercici 1:	3p

R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6Ω

Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.

R5
R2
R3
E = 18 V

I

R6

R4

R1

	R rsub 1	R rsub 2	R rsub 3	R rsub 4	R rsub 5	R rsub 6	Total
E	1,36 V	1,36 V	18V	4,5 V	4,5 V	12,2 V	18 V
I	1,36 A	0,68 A	6 A	1,13 A	0,9 A	2,03 A	8,03 A
R	1 Ω	2 Ω	3 Ω	4 Ω	5 Ω	6 Ω	2,24 Ω
P	1,36 W	0,92 W	108 W	5,1 W	4,05 W	24,7 W	144,5 W

Exercici 2:	3 p

Indica la matriu per a calcular els corrents I rsub a , I rsub {b} , I rsub {c} , I rsub {d} , I rsub {e} .
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6 Ω

Puntuació màxima 6 p.
Exercici 3:	3 p
El gráfic mostra la tensió d’un condensador en funció del temps.
Indica la pendent en t rsub 1 = 4 min i t rsub 2 = 19 min i calcula el corrent corresponent.
C = 300 mF

E en V
t en minuts

i( t ) = C cdot dv over dt
→ i( t= 4 min ) = C cdot {{dv(t = 4 min)} over dt} = 0,3 F cdot 1,67 V over s = 0,5 A
→ i( t= 19 min ) = C cdot {{dv(t = 19 min)} over dt} = 0,3 F cdot 3,9 V over s = 1,17 A

Exercici 4:	3 p

Per la bobina de la imatge calcula: mmf, Φ, H, B i R rsub mag .

μ rsub r = 600

Senyala la direcció del camp magnètic.

+
-
S
N

1
2
3
4

mmf = 4 v cdot 3 A = 12 Av

H = mmf over l = {12 Av} over {0,2 m} = 60 Av over m
    μ = μ rsub r cdot μ rsub 0= 600 cdot 4 cdot %pi cdot 10^{-7} {T cdot m} over Av = 7,5 cdot 10^{ -4 } {T cdot m} over Av

B = μ cdot H = 7,5 cdot 10^{-4 } T cdot m over Av cdot 60 Av over m = 4,52 cdot 10^{-2} T

Φ = B cdot S = 4,52 cdot 10^{-2} 0,0001 m² = 4,52 cdot 10^{-6} Wb

R rsub mag = mmf over Φ = {12 Av} over {4,52 cdot 10^{-6} Wb} = 2,65 cdot 10^{6} Av over Wb