Nombre del alumno/a: John López

Cualificación:

Tiempo: 90 min
Observaciones: Cada número sin unidad resta 1 punto

Recuperación 2ª evaluación 1º examen

Ejercicio 1	3 p
Un transformador dispone de un bobinado primario de 100 espiras y de un bobinado secundario de 200 espiras.
La corriente que se está obteniendo en el secundario del transformador es de 10 A, la tensión de 50 V. Calcula tensión y corriente en el primario.

Ejercicio 2	3 p
En un inductor con L = 1 H , la variación de la intensidad es de di over dt = -{2 {A over s}} .
Indica la tensión inducida, la polaridad en el inductor y la dirección en la que se mueve el selector del potenciómetro en el esquema.

L

I

Recuperación 2ª evaluación 2º examen

Ejercicio 1	4 p
En una resistencia se han medido las ondas de tensión y corriente mostradas en los gráficos.

t en s
E en V

12

6

6
5
4
3
2
1
7
-6
-12

t en s
I en A

10

5

6
5
4
3
2
1
7
-5
-10

Indica el periodo T , la frecuencia f , la velocidad angular %omega , los valores máximos (pico) de las ondas y el valor de la resistencia R.

1. Calcula tensión y corriente para t = 25,5 s .
2. Dibuja los vectores de tensión y corriente en el diagrama para t = 25,5 s .
  Escala 2 V = 1 cm y 2A = 1 cm.

En el diagrama de vectores muestra las líneas que corresponden a la corriente i(t= 25,5 s) y a la tensión e(t= 25,5 s)

Ejercicio 2	2 p
Explica la principal ventaja que tiene la CA respecto a la CC en el transporte de la energía.

Recuperación 3ª evaluación 2º examen

Ejercicio 1	4 p

E = 220 V
50 Hz

L = 120 mH
R = 15 Ω

I
IRL

Completa la tabla.

	R	L	Total
E				V
I				A
Z				Ω

1. Dibuja el diagrama fasorial de corrientes y tensiones (escalas: 20 V = 1 cm y 1 A = 1 cm).
2. Completa la tabla de potencias y calcula el ángulo φ de desfase entre I y E.
	R	XL	Z
P en W
Q en VAR
S en VA

Calcula la capacidad del condensador que habría que conectar en paralelo para eliminar el desfase entre I y E.