Trabajo autónomo 14
Ejercicio 1
En un circuito en serie de una resistencia de 40 Ω y un inductor de 79,6 mH, con una fuente de alimentación de 10 V a 50 Hz, calcula la impedancia en formato rectangular y polar.

Dibuja un esquema del circuito.

E = 10 V
50 Hz

L = 79,6 H
R = 40 Ω

Completa la tabla.
	R	L	Total
E	8,4 V ∠-32º	5,25 V ∠58º	(10 +j0) V / 10 V ∠0º	V
I	(0,18-j0,11) A / 0,21 A ∠-32º	(0,18-j0,11) A / 0,21 A ∠-32º	(0,18-j0,11) A / 0,21 A ∠-32º	A
Z	(40 +j0) Ω / 40 Ω ∠0º	(0 +j25) Ω / 25 Ω ∠90º	(40 +j25) Ω / 47,17Ω ∠32º	Ω

X rsub L = 2 cdot %pi cdot f cdot L = 2 cdot %pi cdot 50 cdot 0,0796 H = 25 Ω

Dibuja el diagrama fasorial de corriente y tensiones (escalas: 1 V = 1 cm y 0,05 A = 1 cm).

Dibuja el diagrama de impedancias (escala 10 Ω = 1 cm).

Completa la tabla de potencias.
	R	XL	XC	Z
P en W	1,76
Q en VAR		1,1
S en VA				2,1

Dibuja el triángulo de potencias (escala 1 W = 1 VAR = 1 VA = 5 cm).

P = 1,76 W
QL = 1,1 VAR

S = 2,1 VA

Ejercicio 2
En un circuito en serie de una resistencia de 20 Ω y un condensador de 159 μF, con una fuente de alimentación de 230 V a 50 Hz.
Dibuja un esquema del circuito.

E = 230 V
50 Hz

C=159 μF
R = 20 Ω

Completa la tabla.
	R	L	C	Total
E	156 V ∠45º		156 V ∠-45º	(220 +j0) V / 220 V ∠0º	V
I	7,8 A ∠45º / (5,5 + j 5,5) A		7,8 A ∠45º / (5,5 + j 5,5) A	7,8 A ∠45º / (5,5 + j 5,5) A	A
Z	(20 +j0) Ω / 20 Ω ∠0º		(0 -j20) Ω / 20 Ω ∠-90º	(20 -j20) Ω / 28,3 Ω ∠-45º	Ω

X rsub C = 1 over {2 cdot %pi cdot f cdot C} = 1 over {2 cdot %pi cdot 50 cdot 0,000159 H} = 20 Ω
20 Ω ∠0º

Dibuja el diagrama fasorial de corriente y tensiones (escalas: 1 V = 20 cm y 1 A = 2 cm).

Dibuja el diagrama de impedancias (escala 4 Ω = 1 cm).

Completa la tabla de potencias.
	R	XL	XC	Z
P en W	1217
Q en VAR			1217
S en VA				1716

Dibuja el triángulo de potencias (escala 200 W = 200 VAR = 200 VA = 1 cm).