Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Nombres sense unitat resten 1 punt

Exercici 1:	3p
Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6Ω

R1
R5
R2
R3
E = 18 V

I

R6

R4

R rsub 25 = 7Ω , R rsub 36 = 9Ω

R rsub Total =R rsub 1 + 1 over {{1 over R sub 25 } + {1 over R sub 4 } + {1 over R sub 36 } } = 1Ω + 1 over {{1 over {7Ω} } + {1 over {4Ω} } + {1 over {9Ω} } } = 1Ω + 1,98Ω = 2,98Ω

	R rsub 1	R rsub 2	R rsub 3	R rsub 4	R rsub 5	R rsub 6	Total
E	6 V	3,42 V	4 V	12 V	8,55 V	8 V	18 V
I	6 A	1,71 A	1,33 A	3 A	1,71 A	1,33 A	6 A
R	1 Ω	2 Ω	3 Ω	4 Ω	5 Ω	6 Ω	2,98 Ω
P	36 W	5,9 W	5,3 W	36 W	14,6 W	10,6 W	108 W

Exercici 2:	3 p
Indica la matriu per a calcular els corrents I rsub a , I rsub {b} , I rsub {c} , I rsub {d} , I rsub {e} , I rsub {f} .
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 5 = 5Ω

Exercici 3:	1 p
Quins factors determinen la capacitat d’un condensador i com influeixen?

- Quant major és la separació entre les plaques del condensador, menor és la capacitat.
- Quant major és la superfície de les plaques, major és la capacitat.
- Quant major és la permitivitat del material dielèctric que separa les plaques, major és la capacitat.

Exercici 4:	1 p
Quins factors determinen la inductància d’una bobina?

- De dues bobines amb les mateixes dimensions i mateix nucli, tindrà major inductància la que tingui el major nombre d'espires.
- A major àrea de la bobina (secció transversal), major serà l'inductància de la bobina.
- A major llargària de la bobina, menor serà la seva inductància.
- A major permeabilitat del material del nucli, major serà l'inductància.

Exercici 5:	4 p

En el potenciómetre del circuit, el contacte mòbil es mou des de l’extrem esquerre, a l’extrem dret, produint una variació constant de la tensió de 1 V over s .
La capacitat del condensador és de 1 mF.

1. Quina és la tensió del condensador amb el contacte en l'extrem esquerre (abans d'inicar-se el moviment del contacte mòbil)?
  La tensió del condensador amb el contacte mòbil del potenciómetre a l'extrem esquerre és de 12 V.
2. Quin és el corrent a través del condensado amb el contacte en moviment?
i = C cdot {dv over dt} = 1 mF cdot 1 V over s = 1 mA

Indica la direcció del corrent del condensador en l’esquema.

El condensador està carregant o descarregant-se? Raona la teva resposta.

V

A

Moviment cap a la dreta

+
+
-
-

+
-

El condensador s'està descarregant, perquè
la tensió en els seus contactes està baixant.

Puntuació màxima 12 p.