Trabajo autónomo 14
Ejercicio 1
Descripción del circuito:
Conexión en serie de una resistencia de 40 Ω y un inductor de 79,6 mH, con una fuente de alimentación de 10 V a 50 Hz.

Dibuja un esquema del circuito.

E = 10 V
50 Hz

L = 79,6 H
R = 40 Ω

Completa la tabla.
	R	L	Total
E	8,4 V ∠-32º	5,25 V ∠58º	(10 +j0) V / 10 V ∠0º	V
I	(0,18-j0,11) A / 0,21 A ∠-32º	(0,18-j0,11) A / 0,21 A ∠-32º	(0,18-j0,11) A / 0,21 A ∠-32º	A
Z	(40 +j0) Ω / 40 Ω ∠0º	(0 +j25) Ω / 25 Ω ∠90º	(40 +j25) Ω / 47,17Ω ∠32º	Ω

X rsub L = 2 cdot %pi cdot f cdot L = 2 cdot %pi cdot 50 cdot 0,0796 H = 25 Ω

Dibuja el diagrama fasorial de corriente y tensiones (escalas: 1 V = 1 cm y 0,05 A = 1 cm).

Dibuja el diagrama de impedancias (escala 10 Ω = 1 cm).

Completa la tabla de potencias.
	R	XL	XC	Z
P en W	1,76
Q en VAR		1,1
S en VA				2,1

Dibuja el triángulo de potencias (escala 1 W = 1 VAR = 1 VA = 5 cm).

P = 1,76 W
QL = 1,1 VAR

S = 2,1 VA

Ejercicio 2
En un circuito en serie de una resistencia de 20 Ω y un condensador de 159 μF, con una fuente de alimentación de 230 V a 50 Hz.
Dibuja un esquema del circuito.

E = 230 V
50 Hz

C=159 μF
R = 20 Ω

Completa la tabla.
	R	L	C	Total
E	162,5 V ∠45º / (114,9 + j114,9) V		162,5 V ∠45º / (114,9 - j114,9) V	(230 +j0) V / 230 V ∠0º	V
I	8,1 A ∠45º / (5,7 + j 5,7) A		8,1 A ∠45º / (5,7 + j5,7) A	8,1 A ∠45º / (5,7 + j 5,7) A	A
Z	(20 +j0) Ω / 20 Ω ∠0º		(0 -j20) Ω / 20 Ω ∠-90º	(20 -j20) Ω / 28,3 Ω ∠-45º	Ω

X rsub C = 1 over {2 cdot %pi cdot f cdot C} = 1 over {2 cdot %pi cdot 50 cdot 0,000159 F} = 20 Ω

Dibuja el diagrama fasorial de corriente y tensiones (escalas: 20 V = 1 cm y 1 A = 2 cm).

Dibuja el diagrama de impedancias (escala 4 Ω = 1 cm).

Completa la tabla de potencias.
P = {E²} over R = {(230 V)²} over {20Ω} = 2645 W
Q rsub C = {E²} over Z rsub C = -{(230 V)²} over {20Ω} = -2645 W
	R	XL	XC	Z
P en W	2645
Q en VAR			-2645
S en VA

Dibuja el triángulo de potencias (escala 200 W = 200 VAR = 200 VA = 1 cm).

Ejercicio 3

E = 220 V
50 Hz

L = 95 mH
R = 10 Ω

C = 50μF

I
IC
IRL

Completa la tabla.
	R	L	C	Total
E	(22,3 - j66,4) V / 70 V ∠-71,45º	(197,8 +j66,4) V / 208,6 V ∠18,55º	(220 + j0) V / 220 V ∠0º	(220 +j0) V / 220 V ∠0º	V
I	(2,2 - j6,6) A / 7 A ∠-71,45º	(2,2 - j6,6) A / 7 A ∠-71,45º	(0 + j3,45) A / 3,45 A ∠90º	(2,2 - j3,15) A / 3,84 A ∠-55º	A
Z	(10 +j0) Ω / 10 Ω ∠0º	(0 +j29,8) Ω / 29,8 Ω ∠90º	(0 -j63,7) Ω / 63,7 Ω ∠-90º	(33,2 + j 47,4) Ω / 57,9 Ω ∠55º	Ω

X rsub C = 1 over {2 cdot %pi cdot f cdot C} = 1 over {2 cdot %pi cdot 50 cdot 0,00005 F} = 63,7 Ω
X rsub L = 2 cdot %pi cdot f cdot L = 2 cdot %pi cdot 50 cdot 0,095 H = 29,8 Ω
I rsub C = E rsub C over Z rsub C = {220 V ∠0º} over { 63,7 Ω ∠-90º } = 3,45 A ∠90º
Z rsub RL = R + j X rsub L = (10 + j 29,8) Ω = 31,4Ω ∠ 71,45º
I rsub RL = E rsub T over Z rsub RL = {220 V ∠0º} over { 31,4 Ω ∠71,45º } = 7 A ∠-71,45º = (2,2 - j6,6) A

Sin la conexión en paralelo del condensador, la corriente total del circuito sería I =7 A ∠-71,45º.
Gracias a la conexión en paralelo del condensador, se han reducido el valor efectivo de la corriente y el desfase a I = 3,84 A ∠-55º.
Esto se debe a que una parte de la energía reactiva oscila entre inductor y condensador.
Dibuja el diagrama fasorial de corrientes y tensiones (escalas: 1 V = 20 cm y 1 A = 1 cm).

Dibuja el diagrama de impedancias (escala 6 Ω = 1 cm).

Completa la tabla de potencias.
	R	XL	XC	Z
P en W	490
Q en VAR		1460,2	-759,8
S en VA				845

P = {(E rsub R)²} over R = {(70 V)²} over {10 Ω} = 490 W
Q rsub L = {(E rsub L)²} over X Rsub L = {(208,6 V)²} over {29,8 Ω} = 1460,2 VAR
Q rsub C = {(E rsub C)²} over X rsub C = {(220 V)²} over {63,7 Ω} = -759,8 VAR
Q = Q rsub L + Q rsub C = 700,4 VAR
S = E rsub T cdot I = 220 V cdot 3,84 A = 845 VA
Dibuja el triángulo de potencias (escala 200 W = 200 VAR = 200 VA = 1 cm).

¿Cuál sería la capacidad del condensador en paralelo, si se quiere eliminar el desfase entre tensión de alimentación y corriente I?
Para eliminar el desfase entre la tensión de alimentación y la corriente, las potencias reactivas de inductor y condensador deben ser iguales. En este caso, toda la pòtencia reactiva oscila entre el inductor y el condensador.
El conductor desde la fuente de alimentación hasta el condensador, sólo conduce la intensidad necesaria para generar la potencia activa de la resistencia.
Q rsub L = Q rsub C → Q rsub C = 1460,2 VAR
Q rsub C = {(E rsub C)²} over X rsub C → 1460,2 VAR = {(220V)²} over X rsub C → X rsub C = {(220V)²} over {1460,2 VAR} = 33,15 Ω
con X rsub C = 1 over { 2 cdot %pi cdot f cdot C } → C = 1 over { 2 cdot %pi cdot f cdot X rsub C } = 1 over { 2 cdot %pi cdot 50 Hz cdot 33,15 Ω } = 96 μF