Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1p
Com actuaries en cas que et trobessis a una persona paralitzada, per estar en contacte amb un dispositiu elèctric?

Exercici 2:	1p

Explica el principi de funcionament d’un condensador.

A un condesador descdarregat es connecta una batería. Indica com es comporten el corrent i la tensión des de l’inici de la connexió fins que el condensador queda completament carregat.

Exercici 3:	2p

En un condensador amb una tensió inicial de 10 V, la tensió varia seguint el gràfic:

t en s
e en V
5

10
5
10
15
20

e(t)

+
-

e(t)
C = 500 micro F

Indica:
1. La pendent de la curva de tensió .
2. La direcció del corrent en el circuit.
3. La polaritat del condensador.
4. Si el condensador s’està carregant o descarregant (raona la teva resposta).
5. El corrent i que circula pel circuit.

Exercici 4:	3p

R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6Ω

Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.

R1
R5
R2
R3
E = 18 V

I

R6

R4

	R rsub 1	R rsub 2	R rsub 3	R rsub 4	R rsub 5	R rsub 6	Total
E
I
R	1 Ω	2 Ω	3 Ω	4 Ω	5 Ω	6 Ω
P

Exercici 5:	3 p
Indica la matriu per a calcular els corrents I rsub a , I rsub {b} , I rsub {c} , I rsub {d} , I rsub {e} , I rsub {f} .
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6 Ω

Puntuació màxima 10 p.