Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Els exercicis 1 i 2 són per recuperar el examen del 06/11/24

Exercici 1:	3p

R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6Ω

Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.

R5
R2
R3
E = 18 V

I

R6

R4

R1

	R rsub 1	R rsub 2	R rsub 3	R rsub 4	R rsub 5	R rsub 6	Total
E
I
R
P

Exercici 2:	3 p
Indica la matriu per a calcular els corrents I rsub a , I rsub {b} , I rsub {c} , I rsub {d} , I rsub {e} , I rsub {f} .
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6 Ω

Puntuació màxima 6 p.

Els exercicis 3 a 6 són per recuperar el examen del 28/11/24.

Exercici 3:
El gráfic mostra la tensió d’un condensador en funció del temps.

1. Indica la pendent en t = 0,5 s i calcula el corrent corresponent. C = 300 mF	2 p
2. El condensador s’està carregant o descarregant? Raona la teva resposta.	1 p

t en dècimes de segon
E en V

Exercici 4:	1 p

Quins tipus de materials magnètics coneixes i en què es diferencien las característiques magnétiques d’aquests materials?

Exercici 5:	1 p

Indica la pòlaritat de la tensió en els contactes c1 i c2 de la bobina.

Exercici 6:	1 p

Calcula la permeabilitat relativa per a una bobina amb un nucli que dona un flux magnètic de 16 mWb, si té 450 espires, amb una superfície del nucli de 40 cm², una longitud de núcli de 30 cm i circulant un corrent de 10 A.

Puntuació màxima 6 p.