Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	3 p
Dibuixa un esquema, en el qual els components es connecten per posar en marxa un motor trifàsic amb un polsador i desconnectar-lo amb un altre polsador. Un llum pilot s'encen amb el motor en marxa.

Motor trifàsic	Magnetotèrmic 1

Magnetotèrmic 2	Polsador NO

Polsador NC	Pilot marxa

23
24

Contactor	Contactes auxiliars NO

Bobina contactor

Exercici 2:	3 p

D’un inductor es coneixen les següents dades:

Nombre d’espires	100 v
Llargària	100 mm
Diàmetre	30 mm
Nucli	aire

Calcula la inductància, el flux magnètic i la densidadt de flux, si el corrent pel inductor és I = 1 A .

Exercici 3:	1 p

Indica pol nord i sud de l’electroimant de la imatge.

Exercici 4:	1 p

En un transformador es mesuren el corrent del bobinatge secundari I rsub 2 = 4 A i el corrent del bobinate primari amb I rsub 1 = 1 A .
La tensió del bobinatge primari es mesura amb E rsub 1 = 100 V .

Quina és la tensió del bobinatge secundari?

Exercici 5:	5 p

Quin és el valor de la inductància equivalent per la qual es podrien substituir les inductàncies del circuit?

En el moment de tancar el contacte, quina és la tensió en les inductàncies?

Passat el temps suficient perquè s’estabilitzi el corrent ( di over dt = 0 A over s ), quin és el corrent per cada inductància i per la resistència?

Fes un esbós del gràfic del corrent en funció del temps per L rsub 1 i per R.

Si només hagués una inductància, quin seria el corrent estabilitzat ( di over dt = 0 A over s ) per la inductància i per la resistència?

+
-

L1

12 V
R = 3 Ω
L2
L2= L1= 2 H

Puntuació màxima 13 p