Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	3 p

Dibuixa un esquema, en el qual els components es connecten per posar en marxa un motor trifàsic amb un polsador i desconnectar-lo amb un altre polsador. Un llum pilot s'encen amb el motor en marxa.

Motor trifàsic	Magnetotèrmic 1

Magnetotèrmic 2	Polsador NO

Polsador NC	Pilot marxa

23
24
Contactor	Contactes auxiliars NO

Bobina contactor

Exercici 2:	2 p

D’un inductor es coneixen les següents dades:

Nombre d’espires	100 v
Llargària	100 mm
Diàmetre	30 mm
Nucli	aire

Calcula la inductància, el flux magnètic i la densidadt de flux, si el corrent pel inductor és I = 1 A .

La secció del nucli és A = %pi cdot (0,015m)² = 7,07 cdot 10^{ -4 } m²

Càlcul 1:

L = {N² cdot μ rsub 0 cdot A} over l = {(100v) ² cdot 4 cdot %pi cdot 10^{ -7 } T cdot m over Av cdot 7,07 cdot 10^{ -4 } m²} over {0,1 m} = 8,88 cdot 10^{ -5 } H = 88,8 μH

Φ = {L cdot mmf} over {N²} = {8,88 cdot 10^{ -5 } H cdot 100 v cdot 1 A} over {(100 v)²} = 8,88 cdot 10^{-7} Wb = 0,888 μH

B = Φ over A = {8,88 cdot 10^{-7} Wb} over {7,07 cdot 10^{ -4 } m^2} = 0,001256 T= 1,257 mT

amb 1 T = 10000 G → B = 1,256 mT = 12,56 G

Càlcul 2:

B = H cdot μ rsub 0 = {100 Av} over {0,1 m} cdot 4 cdot %pi cdot 10^{ -7 } Tm over Av = 12,57 cdot 10^{ -4 } T = 1,257 mT

amb 1 T = 10000 G → B rsub 2 = 1,257 mT = 12,56 G

Φ = B rsub 2 cdot A = H cdot μ rsub 0 cdot A = {100 Av} over {0,1 m} cdot 4 cdot %pi cdot 10^{ -7 } T cdot m over Av cdot 7,07 cdot 10^{ -4 } m^2 = 88,8 cdot 10^{ -8 } Wb = 0,888 μWb

L rsub 2 = {N²} cdot Φ over mmf = (100 v)^2 cdot {8,88 Wb} cdot 10^{-7} over {100 Av} = 8,88 cdot 10^{-5} H = 88,8 μH

Exercici 3:	1 p

Indica pol nord i sud de l’electroimant de la imatge.

Exercici 4:	1 p

En un transformador es mesuren el corrent del bobinatge secundari I rsub 2 = 4 A i el corrent del bobinate primari amb I rsub 1 = 1 A .
La tensió del bobinatge primari es mesura E rsub 1 = 100 V .

Quina és la tensió del bobinatge secundari?

P rsub 1 = P rsub 2 → E rsub 1 cdot I rsub 1 = E rsub 2 cdot I rsub 2 → E rsub 2 = {E rsub 1 cdot I rsub 1} over I rsub 2 = {100 V cdot 1 A} over {4 A} = 25 V

Exercici 5:	5 p

Quin és el valor de la inductància equivalent per la qual es podrien substituir les inductàncies del circuit?

L rsub eq = 1 over 2 L rsub 1 = 1 H

En el moment de tancar el contacte, quina és la tensió en les inductàncies?

t = 0 s → E rsub L1 = E rsub L2 = 12 V

Passat el temps suficient perquè s’estabilitzi el corrent, quin és el corrent per cada inductància i per la resistència?

I rsub L1 = I rsub L2 = 2 A i I rsub R = 4 A

Fes un esbós del gràfic del corrent en funció del temps per L rsub 1 i per R.

Si només hagués una inductància, quin seria el corrent estabilitzat per la inductància i per la resistència?

I rsub L = I rsub R = 4 A

+
-

L1

12 V
R = 3 Ω
L2
L2= L1= 2 H

Puntuació màxima 12 p